## Slide 1: 第六章 存储系统与技术
张华平 副教授 博士
Email: kevinzhang@bit.edu.cn
Website: http://www.nlpir.org/
@ICTCLAS张华平博士
大数据搜索挖掘实验室 (wSMS@BIT)

## Slide 2
（1）【重点讲解】Cache工作原理
（2）【重点讲解】DDR读写时序
（3）【一般性讲解，概念为主】辅助存储器/扇区编址
（4）【简单了解，不作要求】固态硬盘

## Slide 3: 存储系统层次结构

## Slide 4: 6.1 高速缓冲存储器
Cache：SRAM构成
  SRAM：1～2时钟周期读写一次数据（Cache）
  DRAM：多个时钟周期读写一次数据（RAM/主存）
Cache的局部性原理
  时间局部性：Cache访问速度
  空间局部性：Cache访问容量
Cache的访问结构
  贯通查找式（Look Through）结构
  旁路读出式（Look Aside）结构

## Slide 5: 6.1 高速缓冲存储器
Cache访问结构
(a) cache平均访问时间 = cache访问时间+（1-命中率）×未命中时主存访问时间
(b) cache平均访问时间 = 命中率×cache访问时间+（1-命中率）×未命中时主存访问时间

## Slide 6: 6.1 高速缓冲存储器
Cache映射
  主存和Cache之间一次交换的数据单位是一个数据块；数据块大小固定，由若干个字组成，主存和Cache的数据块大小相同；Cache对程序员透明，CPU的访主存地址需转换成访Cache地址；主存地址与Cache地址之间的转换是与主存块与 Cache块之间的映射关系紧密联系。
  全相联映射
  直接相联映射
  组相联映射

## Slide 7: 6.1 高速缓冲存储器
全相联地址映射方法

## Slide 8: 6.1 高速缓冲存储器
Cache替换策略
  主存的一个块要调入Cache存储器时，如果Cache存储器中没有空闲的行，就必须从中选取一行，用新的块覆盖其原有的内容。这种替换应该遵循一定的规则，其目标是选取在下一段时间内被存取的可能性最小的块，替换出Cache。
  随机算法、先进先出（FIFO）算法和近期最少使用（LRU）算法

## Slide 9: 6.1 高速缓冲存储器
微机中的Cache
  一级缓存（L1 cache）：一级缓存中采哈佛结构，分为数据缓存（Data Cache，D-Cache）和指令缓存（Instruction Cache，I-Cache），分别用来存放数据和指令。
  二级缓存（L2 Cache）
  三级缓存（L3 Cache）
  追踪缓存（Execution Trace Cache，T-Cache或ETC）：P4中替代一级指令缓存，容量为12KμOps（μOps，微指令），能存储12000条解码后的微指令。

## Slide 10: 哈佛结构与普林斯顿/冯诺依曼结构

## Slide 11: 6.1 高速缓冲存储器
Cache一致性协议
  写Cache的过程因为涉及到对内容的修改，存在导致Cache内容和对应内存内容不一致的可能性。
单核CPU一致性处理
  未命中时的Cache写策略：数据直接写入内存。含有写入数据的内存块可以根据需要决定是否随后调入Cache中。
  命中时的Cache写策略：直写式（Write Through）及回写式（Write Back）。

## Slide 12: 6.1 高速缓冲存储器
命中时的Cache写策略
  直写式：CPU在向Cache写入数据的同时，立即把数据写入内存，以保证Cache和内存中相应单元数据的一致性。直写式策略的特点是简单可靠，但由于CPU每次更新数据时都要对内存写入，写入速度受到影响。
  回写式：CPU只向Cache写入数据，不立即写入内存。Cache为每一行设置一个标志位（dirty，脏位），为1时表示Cache中的数据尚未更新到内存。要替换这一行时，数据必须先写入内存的块之后，才被其他块所使用。回写式策略的特点是发生命中时CPU更新数据较快，但Cache的结构复杂，而且在回写前会暂时出现Cache中的数据和内存不一致的情况。

## Slide 13: 6.1 高速缓冲存储器
多核CPU的MESI协议
  多核环境，每个核又都有自己的缓存，那么就需要更复杂的协议来保持一致性，通常利用MESI及其衍生协议（比如MESIF协议和MOESI协议等）来达到目的。
  修改（Modified）缓存段
  独占（Exclusive）缓存段
  共享（Shared）缓存段
  无效（Invalid）缓存段

## Slide 14: 6.1 高速缓冲存储器
MESI协议的一致性处理
  对于无效缓存段（I状态），相当于未加载进Cache。进行读写操作，则首先需要将对应的内存块调入。此时Cache和内存对应的块内容是一致。
  对于共享缓存段（S状态），可以在多个处理器中存在相同的拷贝，但因为只能读不能写，所以也不存在不一致的可能性。
  对于独占缓存段（E状态），表示当前Cache行中包含的数据有效，并且该数据仅在当前处理器的Cache中有效，而不在其他处理器的Cache中存在拷贝。在该Cache行中的数据是当前处理器系统中最新的数据拷贝，而且与存储器中的数据一致。
  对于修改缓存段（M状态），表示当前Cache行中包含的数据与存储器中的数据不一致，而且它仅在本处理器的Cache中有效，不在其他处理器的Cache中存在拷贝，因此其他处理器不会读出无效的、过期数据。当处理器对这个Cache行执行替换操作时，会触发系统总线的写周期，将Cache行中被修改过的数据（脏数据）与内存中的数据进行同步，从而保持一致性。

## Slide 15: 6.1 高速缓冲存储器
只有当缓存段处于E或M状态时，处理器才能执行写操作，也就是说,只有这两种状态下，处理器是独占这个缓存段的，而对应的内容在其他Cache区域没有复制。
E状态和M状态的差别在于，E状态的缓存段内容和对应的内存块一致，因此，当退出E状态时，可以转入S状态。而M状态的缓存段内容和对应的内存块不一致，因此，当退出M状态时，需先进行写内存操作。

## Slide 16: 6.2 内部存储器
内存分类

## Slide 17: 6.2 内部存储器
RAM
  双极型（Bipolar）：存取速度高，成本高，用作Cache
  MOS型
    静态RAM（Static RAM，SRAM）：不需要刷新
    动态RAM（Dynamic RAM，DRAM）：定期刷新
ROM
  掩模型MROM（Mask ROM）：制造厂家写入数据
  可编程只读存储器PROM（Programmable ROM）：1次编程
  可擦除可编程的只读存储器EPROM（Erasable PROM）
    多次编程
  闪存（Flash Memory）

## Slide 18: 6.2 内部存储器
主要技术指标和参数
  存储容量
  存储单元数量=行数×列数×数据深度×L-Bank的数量
  每个Bank中8M个存储单元（212行和211列），总Bank数为4，数据深度为4，总容量128M bit

## Slide 19: 6.2 内部存储器
内存带宽
  内存的数据传输速度，是衡量内存的重要指标
  带宽=总线宽度×总线频率×一个时钟周期内交换的数据包个数
  例6.1 已知总线频率，试计算如下内存带宽。
  PC100 SDRAM 外频100MHz时，带宽=64×100/8=800（MB/s）
  PC133 SDRAM 外频133MHz时，带宽=64×133/8=1 064（MB/s）
  DDR DRAM 外频100MHz时，带宽=64×100×2/8=1.6（GB/s）
  存储器访存速度
  存储周期（MC）/访存时间（AC）
  错误校验
  奇偶校验（Parity）/ECC校验

## Slide 20: 6.2 内部存储器
内存模组
  为了节省主板空间和增强配置的灵活性，现在的主板多采用内存条结构。将存储器芯片、电容、电阻等元件焊接在一条PCB（印制电路板）上组装起来合成一个内存模组（RAM Module），俗称内存条，由内存控制器管理。
  SIMM（30/72）、DIMM（168/184）、RIMM（184）

## Slide 21: 6.2 内部存储器
内存颗粒
  SDRAM：同步动态随机存储器（Synchronous DRAM，SDRAM），内存与系统总线速度同步。
  CL-tRCD-tRP-tRAS

## Slide 22: 6.2 内部存储器
DDR
  SDRAM 在时钟的上升沿进行数据传输，一个时钟周期内只传输一次数据；而DDR 内存则是一个时钟周期内传输两次数据，它能够在时钟的上升沿和下降沿各传输一次数据，因此称为双倍速率同步动态随机存储器（Double Data Rate SDRAM，DDR）
  DDR2/DDR3/DDR4
    DDR2内存的DQS采用差分信号/内存采用1.8V电压/TSOP
    DDR3采用1.5V电压/8位预读/FBGA
    DDR4采用16位预读/1.2V电压/DBI及CRC功能/更高的频率
SPD芯片
  记录内存参数信息

## Slide 23: 6.2 内部存储器
内存比较

## Slide 24: 6.2 内部存储器
内存组织示例

## Slide 25: 6.3 辅助存储器
硬盘
  ATA、IDE、SATA
  固态硬盘/Flash
  工作原理
  磁盘片/2个盘面
  磁道：0磁道是硬盘上非常重要的位置。硬盘的主引导记录区（Main Boot Record，MBR）就保存在0磁头0柱面1扇区。
  扇区：扇区是最小的读写单位，每个扇区中的数据作为一个单元同时读出或写入，扇区从1开始编号。

## Slide 26: 6.3 辅助存储器
HDD主要技术指标
  容量：可达15TB/WD
  转速：7200转、5400转/分钟，可达15000/用于服务器
  缓存：64MB、256MB等
  时间相关参数
    平均寻道时间：磁头移动至指定磁道所用的时间
    平均潜伏时间：磁头移动到数据所在的磁道后，等待指定数据块继续转动到磁头下的时间
    平均访问时间：磁头开始移动到找到指定数据的平均时间
    平均访问时间＝平均寻道时间+平均潜伏时间+数据读取时间
  数据传输率：突发数据传输率、持续传输率
  接口类型：IDE、SCSI、SATA

## Slide 27: 6.3 辅助存储器
ATAPI标准
  ATA总线：40 针或者80针连接器，针脚间距0.1in（2.54mm），通常有“键控”，以防止安装时颠倒方向。IDE 电缆的长度不能超过0.46m（18in）。TTL电平。
ATA接口及其发展
  ATA−1至ATA−6

## Slide 28: 6.3 辅助存储器
  ATA接口的编程模型：扇区编制模式CHS
  N个盘面对应2N个磁头，磁头：0.1.2…nH
  N个磁道对应N个柱面，柱面：0.1.2…nC
  每个磁道又被分为多个扇区，扇区：1.2.3…nS
  总nC×nH×nS个扇区
  0柱面0磁头1扇区是整个硬盘的第1个扇区
  每个扇区512字节

## Slide 29: 6.3 辅助存储器
CHS所带来的容量限制
  28位的LBA可支持：228×512=137438953472（B）=128GB。当1GB=109B 时，也被称为137GB限制
  48位的LBA理论上可支持的硬盘容量就达到了248×512=257（B），大致相当于128PB（1PB=250B）

## Slide 30: 6.3 辅助存储器
LBA编址模式与CHS编制模式互换
  设一个扇区在LBA编址模式中的地址为L，在CHS编址模式的地址为<C，H，S>，0≤C≤nC−1，0≤H≤nH−1，1≤S≤nS，则L=[(C×nH + H)×nS]+S–1。
  根据L计算<C，H，S>：
  S =(L%nS)+1
  H =(L÷nS)%nH
  C =(L÷nS)÷nH

## Slide 31: 6.3 辅助存储器
PATA接口的传输模式
  PIO模式：CPU执行IN/OUT 指令访问ATA控制器的数据端口，将数据从硬盘读出或者写入硬盘。数据传送率不高，数据传送过程中CPU被占用。
  DMA模式：数据的传送在ATA控制器的端口和内存之间直接进行，不需要通过CPU。
  ATA设备寄存器（略）
  可编程ATA寄存器地址
  可编程ATA寄存器定义

## Slide 32: 6.3 辅助存储器
PIO方式读写硬盘—以读为例
  复位硬盘。
  读状态寄存器，直到检测到BSY=0，DRQ=0。超时错则退出。
  完成读命令的参数设置，并写入读命令。
  查询方式下，读取状态寄存器。正确则继续执行，否则转出错处理。
  从数据寄存器读取扇区内容。
  当所有的请求扇区的数据被读取后，命令执行结束。
DMA方式读取硬盘（略）

## Slide 33: 6.3 辅助存储器
串行ATA/SATA
  取代了传统的ATA，区别主要在于连接电缆和数据传输方式上。数据线7芯，电源线15芯。

## Slide 34: 6.3 辅助存储器
AHCI技术
  SATA模式，区别于传统的ATA模式，没有开启AHCI功能，启动默认为ATA模式。如NCQ技术及热插拔功能等。
  NCQ技术
  支持NCQ 技术的硬盘在接到读写指令后，根据指令对访问地址进行重新排序，减少读取时间，使数据传输更为高效，同时也能有效延长硬盘的使用寿命。

## Slide 35: 6.3 辅助存储器
固态硬盘
  FLASH介质与DRAM介质
  接口规范与非固态硬盘一致
  优点
  速度快；读取时间相对固定，固态硬盘寻址时间与数据存储位置无关；固态硬盘内部不存在任何机械活动部件；工作温度范围更大。
缺点
  成本高，每单位容量价格是传统硬盘的5～10倍（NAND）；容量低；写入寿命有限；数据损坏后难以恢复；低容量能耗不占优势。

## Slide 36: 6.3 辅助存储器
FLASH特点
  先擦后写。由于FLASH的写操作只能将数据位从1写成0，不能从0写成1，所以在对存储器写入之前，必须先执行擦除操作。
  读写及擦除接口：对NAND FALSH以页Page为单位读（read）和写（program）数据，以块Block为单位进行擦除（erase）。
  不能直接对目标地址进行总线操作，通过命令时序进行。
  存在位翻转可能，通过校验进行处理。
  坏块无法修复，只能标识。
  有擦写次数限制。

## Slide 37: 6.3 辅助存储器
Samsung 1G bit

## Slide 38: 感谢关注聆听！
张华平
Email: kevinzhang@bit.edu.cn
微博：@ICTCLAS张华平博士
实验室官网：
http://www.nlpir.org
大数据千人会